## Slide 1
İHA Üzerinde MAD / Manyetik Anomali Tespit Sistemi ile Denizaltı Tespit Demosu
Prof. Dr. Ahmet Oral NanoManyetik Bilimsel Cihazlar Ltd. Şti., Ankara

## Slide 2: Amaç
Projenin amacı düşman denizaltıların yerini en az 200 metreden tespit etmek için yerli ve milli bir sistem geliştirilmesidir.

## Slide 3: Kapsam
Bu faz kapsamında projede bütçe ve takvim kısıtı nedeniyle sistem bileşenlerinden biri olan flux gate/GMI ve / veya Cs Magnetometer sensör yurtdışından tedarik edilecek ve sisteme entegre edilecektir.
Sensörden alınacak veriler tasarlanacak elektronik ve yazılım sayesinde İHA kontrol bilgisayarına iletilecek. Yere indirilen veriler bir harita üzerine oturtulup anomalinin yeri tespit edilecektir.
Uçuş testleri 2 farklı senaryo üzerinde gösterilecektir.

## Slide 4: İşlevsel Mimari
TM/TC
MAD E.
MAD Data
Attitude, GPS, MAD Data
Attitude, GPS, MAD
Image Processing/Asker pc

## Slide 5: Senaryo 1

## Slide 6: Senaryo 2

## Slide 7: Uçak Yerleşimi
Genel Yerleşimi, manyetik girişimin minimum seviyede tutulması maksadıyla uçağın kuyruk kısmına ve yere bakar şekilde yerleştirilmesi planlanmaktadır.

## Slide 8
Meltem Projesi kapsamında turbo prop motorlar sayesinde deniz altı tespiti ile ilgili görevlerde 50-100 metre yükseklikte yavaş uçuş yapılabilmektedir.

## Slide 9: ÇÖZÜM Modeli AN ve parçalar Airborne Manyetik Sensör Modülü
Elektronik Ünite
Mikroişlemci FLASH/ADC/DAC
Li-Pil/Solar
RF Modül
Preamfi
Fluxgate / GMI / Cesium Magnetometre Sensör
Manyetik Sensör
30-100 Metre

## Slide 10: Sensör Tipleri
Sensor Type | Sensitivity/ Field range | Frequency Range | Operation Temperature | Minimum sensor size/ Scalability | Vectorial Scalar | Cost | Advantages | Disadvantages | Status
Hall probe/EMR | 100 nT/ 1nT | < 1kHz | RT | < 1mm | Vector | Moderate | Large range, linear | Temperature dependent | Mature
Fluxgate | 1 pT/Hz)0.5 @ 1Hz | < 1kHz | RT | Loose S/N scaling down | Vector | Moderate | High sensitivity | Cost, size, energy consumption | Bulk filmv versions possible
SQUID | 1 fT | <1kHz | <77K | < 1mm | Vector | Expensive | Sensitivity | Need for low temperature | mature
 |  |  |  | (system large) |  |  |  |  | 
Cs Magnetometer | 300 fT/Hz0.5 |  | RT |  | Magnitude | Cheap | Small Size, Low weight, Cost |  | 
GMR | 20 nT | 0- 5 GHz | RT | < 1mm | Vector | Cheap | Low cost in large quantities |  | 
TMR | 1 nT | 0-1 GHz | RT | < 1mm | Vector | Cheap | Large MR, low cost in large quantities | High 1/f noise, hysteretic | 
GMI | 100 pT | <500 kHz | RT | 1 mm | Vector | Moderate |  | Cost, size, high power | 

## Slide 11: Manyetik Anomali Dedektörü (MAD)

## Slide 12: Denizaltı Manyetik Modelleri

## Slide 13: ALT Modüller
Mikroişlemci / Flash
Düşük toplam gürültülü Preamfi
24 Bit ADC / 24 Bit DAC : 9 kanallı
Seri veya Ethernet arayüzü
Power Supply : Filtreli SMPS
Kutulama

## Slide 14: KONSOL
Yer istasyonunda Laptop üzerinde çalışan Windows tabanlı yazılım
Arama algoritmaları varyasyonları: alan / sıklık / hız / yükseklik kontrolü vs.
Harita üzerinde gösterme
Pozisyon bilgisini harita üzerinde hafızaya zaman bilgisi ile kaydetme
Yer istasyonunda Bilgisayar üzerinde Online ve Offline bilgi işleme
Dünya koordinatları referansı ile XYZ ve Toplam manyetik alanının gösterilmesi
Uçak koordinatları referansı ile XYZ ve Toplam manyetik alanının gösterilmesi

## Slide 15: Arayüzler
Sensör Ağırlık: <2 kg
Sensör Hacim: 20x25x10 cm
Elektronik Ünite Hacim: 20x15x4 cm
Aviyonik Arayüz: Ethernet veya RS-422
Güç Tüketimi:<50 W

## Slide 16: Çevresel Testler
Manyetik Ölçüm Simülasyonu Sıcaklık testi Titreşim testi Nem testi

## Slide 17: PLATFORMLAR
Demolarda kullanılması planlanan uçaklar: İVME Havacılık Firmasının Çağatay (Kuyruk), TUSAŞ firmasının ANKA (Kanat ucu), BAYKAR firmasının TB2 (Orta gövde)
BAYKAR - TB2
İVME - ÇAĞATAY
TUSAŞ - ANKA

## Slide 18: Proje Takvimi
T0 (04.02.2019)
Gereksinim Analizi
Tasarım / Üretim
Uçuş Testleri ve Kabul
22.11.2019
04.03.2019
24.04.2020

## Slide 20: Dokümantasyon
Proje Yönetim Planı (T0+1 ay)
Sistem Gereksinimleri Dokümanı (T0+ 3 ay)
Arayüz Kontrol Dokümanı (T0+10 ay)
Kabul Test Prosedürü (T0+11 ay)
Kabul Test Raporu (T0+12 ay)

## Slide 21: Proje Bütçesi $ + ₺
İHA / Uçak ile uçacak MAD Sistemi / yazılımı geliştirilmesi
Menzil : minimum 200m: sensör-denizaltı mesafesi
Malzeme, yatırım ve testler ⇒ 260,000 $
İşçilik ⇒ 2,032,800 ₺

## Slide 22: Uçaklarla Denizaltı Tespiti

## Slide 23: Yol Haritası - Opsiyon 1
Tasarlanıp üretilecek sistem bir insansız hava aracına entegre edilerek bir denizaltının tespiti sağlanacak.

## Slide 24: Yol Haritası - Opsiyon 2
Yol haritasına ekle: Tasarlanıp üretilecek sistem bot ile denize açılacak ve denizaltının tespiti sağlanacak.

## Slide 25: Yol Haritası - Opsiyon 3
Tasarlanıp üretilecek sistem bot ile denize açılacak ve denizaltının tespiti sağlanacak.

## Slide 26: MAD ile Denizaltı Tespit Sistemi

## Slide 27: Sensör Karşılaştırması

## Slide 28: Sensör Karşılaştırması